目录

第一章	总则…………………………………………………………………………………………..……………………………………..2

第二章	发展战略与目标…………………………………………………………………..…………………………………………..6

第三章	产业布局规划…………………………………………………………………..………………………………………………8

第四章	用地布局规划…………………..……………………………………………………………………………………………..10

第五章	综合交通规划………………………………………………………………………………………………………………….12

第六章	竖向规划……………………………………………………………………………………….15

第七章	绿地系统与景观风貌规划………………………………………………………………………………………………17

第八章	公用设施规划…………………………………………………………………………………………………………………22

第九章	环境保护规划…………………………………………………………………….…………………………………………..28

第十章	综合防灾规划……………………………………………………………………………………………….………………..31

第十一章	建设用地控制…………………………………………………………………………………………………….…………..35

第十二章	管理单元划分………………………………………………………………………………………………………………...38

第十三章	规划实施措施…………………………………………………………………………………………………………………40

附表：……………………………………………………………………………………………………………..43

附表1：规划范围内现状用地构成表……………………………………………………………………………………………………43

附表2：规划用地构成表…………………………………………………………………………………………………………………..44

附表3：管理单元控制表…………………………………………………………………………………………………………………..45

表4：淮南经济技术开发区规划主干路一览表………………………………………………………………………………….46

表5：淮南经济技术开发区规划次干路一览表………………………………………………………………………………….46

表6：淮南经济技术开发区规划支路一览表………………………………………………………………………………………46

## 总则

规划目的

为促进淮南经济技术开发区（后简称经开区）总体健康有序发展，更好的指导经开区各区域的规划建设，协调城市总体规划与周边地区规划，进行本次规划研究。

规划编制依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008）；

2、《中华人民共和国土地管理法》（2004）；

3、《中华人民共和国环境保护法》(1989.12)；

4、《城市规划编制办法》（2006）；

5、《安徽省城乡规划条例》（2012）；

6、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

7、《安徽省城镇体系规划（2012-2030）》；

8、《安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区转型升级的实施意见》（皖政办〔2015〕7号）；

9、《安徽省开发区规划编制技术到则（试行）》（2014）；

10、《安徽省开发区规划编制和审批暂行办法》；

11、《淮南市城市总体规划（2010-2020）》；

12、《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

13、《大通区洛河镇土地利用总体规划（2006-2020年）》；

14、国家、安徽省、淮南市相关法律、法规和标准规范文件。

规划指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，全面贯彻执行省委、省政府加快调结构转方式促升级“4105”行动计划和淮南市委、市政府加快调结构转方式促升级“4106”行动计划，紧紧围绕淮南市委、市政府“1235”发展战略和“235”产业发展路径，以实现创新驱动发展转型为目标，以产业转型升级为着力点，以战略性新兴产业基地创建为突破口，以园区功能提升为抓手，强化招商引资和项目建设，深化体制机制改革，牢固树立和践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力调结构、转方式，促进产城融合、转型升级，努力实现淮南经开区由政府主导向市场主导转变、由速度数量向速度数量与质量特色并重转变，推动其实现集聚化发展、跨越式发展，将之建设成为先进制造业的集聚区、创新驱动和绿色集约发展的示范区、产城一体和带动区域发展的新城区和全市现代物流商贸中心。

规划原则

1、区域整体

统筹经开区与中心城区其他区域的关系，从区域的角度考虑综合服务、产业配套和居住空间的规划。

2、对外开放

充分发挥经开区对外开放的引领带动作用，大力发展开放型经济，积极吸收利用外资，扩大外贸进出口，与沿海发达地区国家级开发区对接合作，推进更高水平的对外开放。

3、产城一体

坚持产业与城市功能共生发展，形成合理的产业、居住、服务用地比例，推动工业化和城镇化互动发展，实现由单一功能的产业园区向现代化的综合产业新城转变。

4、功能复合

强调建设用地功能复合；强调多种产业功能并存、上下游产业联动的产业功能复合；强调多种生活服务、生活配套的功能复合。

5、低碳生态

规划要求经开区的发展要从用地布局、产业发展、交通组织、建筑设计、能源利用等方面来实现城市低碳生态的发展战略。

6、交通引导

以公共交通引导经开区城市开发，围绕公交节点、交通优势节点进行城市开发。预留大运量公交通道，加强交通对城市开发的导向作用。

开发区类型

淮南经济技术开发区是综合功能性开发区。参考《安徽省开发区规划编制技术导则》（试行）中综合功能型开发区的相关要求编制本规划。

人口规模

规划预测人口规模为2.7万人。

规划范围

本次规划确定规划区范围为：东至中兴路高压廊道西侧，南至合阜铁路、西至建兴路西侧-建设路西侧、北至电厂路南侧范围内的符合淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）允许建设用地范围。

规划范围：4.05平方公里，其中建设用地为3.82平方公里；

远景（至2030年）边界规模约40平方公里。

规划期限

规划期限：2015—2020年。

远景展望至2030年。

与土地利用总体规划协调

1、建立同步编制制度

2、建立社会参与制度

3、信息一体化建设

强制性条文

根据原建设部《城市规划强制性内容暂行规定》以及《安徽省开发区规划编制技术导则》（试行）制定本规划强制性内容。强制性内容在本规划文本中以下划线标出。强制性内容是对城市规划实施进行监督检查的基本依据，违反强制性内容进行建设的行为应依法进行查处。

## 发展战略与目标

发展战略

立足现状招商引资和工业发展基础，积极开展对外经济交流合作，以改革为动力、以市场为导向，加快产业结构升级，培育壮大工业职能、积极发展第三产业，大力加强经开区建设，提升经开区城市建设品位，将经开区建设成为经济繁荣、环境优美、社会文明的现代化工业新区。

发展目标

以国家级开发区为标准，实现工业园区化，建设功能完善、环境优美的现代化经开区，政策宽松、服务一流的对外开放先导区，发展快速、最具活力的经济增长区。

建设功能定位明确、产业特色突出、空间布局合理、生态环境优美、基础设施完善的“生态产业集聚区”。

总体定位

根据相关背景、经济、文化、资源以及基地未来在淮南市的发展定位，提出四大目标定位：

国家级经济技术开发区

安徽产业集群示范区

淮南产城一体典范区

淮南低碳发展模范区。

社会发展目标

以产业发展和现代服务带动发展，引导经开区人口稳步增长；扩大就业，引导农民进城务工，提高城乡居民收入水平和生活质量；健全公共服务体系和社会保障体系，维护社会公平，保障公共利益；大力发展文化、卫生、体育等社会事业，发展农村公共事业，推进社会稳定和谐发展。

经济发展目标

优化产业经济结构，转变经济增长方式，大力推进第三产业的发展，特别是加快生产性服务业和高品质生活性服务业的发展；实现第二产业结构升级，提高自主创新能力和产业产出效益。增加利用外资、外贸进出口

累计实现固定资产投资300亿元以上，力争全区实现年生产总值75亿元，经营性收入500亿元，年财政收入在10亿元，年工业总产值200亿元；确保主要经济指标在2015年的基础上，实现翻一番。

产业发展目标

到规划期末，医药化工产业年总产值达到55亿元，年均增幅30.44%；电子信息产业年总产值达到15亿元，年均增幅35.12%；轻纺服装产业年总产值达到30亿元，年均增幅28.51%，其他30亿元；商贸服务业实现年销售收入300亿元以上。全区实现工业增加值50亿元，商贸服务业增加值在25亿元。形成现代医药、轻工纺织、电子信息三大产业集群和较为完善的现代服务业体系。

坚持全面、协调、可持续科学发展观，注重生态环境保护和前沿生态技术利用，将经开区建设成为经济持续增长、社会和谐进步、环境优美、适宜居住的低碳产业新城。

## 产业布局规划

主导产业选择

规划做强做大主导产业：现代医药与大健康产业；

加快发展三大重点产业：电子信息产业、现代服务业、轻纺服装产业。

规划结构

规划采用组团式的布局，在各个功能片区的基础上，形成多个相对独立的空间组团。受铁路线与高压走廊分割，中兴路以西、朝阳东路以北的用地形成两个工业组团，工业组团内应依照其主导工业不同门类形成具有一定规模的特色工业园区；朝阳东路以南用地形成居住组团。

1、空间结构

规划区分为“一核、两轴、三组团”的空间结构

一核：龙池公共服务核心

两轴：朝阳路发展轴线、建设路发展轴线

三组团：

轻纺、电子信息综合组团

医药化工商贸组团

龙池综合服务组团

物流园区规划布局

为经开区配套的物流园区位于规划洛九路（新G206）与高速连接线交口东北侧，位于经开区东侧，规划范围内不单独配套物流园区。

## 用地布局规划

居住用地

经开区规划居住用地总面积83.82公顷，人均居住面积31.04平方米。占建设用地面积的21.89%。

公共管理与公共服务设施用地

规划区公共管理和公共服务设施用地主要为行政办公用地，同时在居住区周围配套布置中小学用地。

公共管理和公共服务设施用地面积10.42公顷，占建设用地面积的2.72%。

商业服务业设施用地

商业服务业设施用地主要分为两种形式，一种是靠近国庆东路与中兴路交口南侧设置成片的商业服务集中用地，形成一定的规模的商贸集聚，另一种是在产业区与生活区中适当设置的小规模的邻里中心。

商业服务业设施用地面积30.17公顷，占建设用地面积的7.88%。

工业用地

经开区规划工业用地面积158.12公顷，占建设用地面积的41.30%。

物流仓储用地

经开区配套仓储用地主要结合工业园区和对外交通设施布置，规划经开区配套物流园区在洛九路（G206）与合徐高速连接线东北侧设置仓储物流用地。

规划范围内物流仓储用为主要为盐业公司地块仓储用地，用地面积0.43公顷，占建设用地比例的0.11%。

道路与交通设施用地

经开区规划道路与交通设施用地面积60.98公顷，占建设用地面积的15.93%。

公用设施用地

供应设施用地，规划在龙池路与振兴路交口东南侧规划邮政设施与通信设施用地；

环境设施用地，保留现状污水处理厂，保留现状垃圾中转站；

安全设施用地，保留现状消防站；

经开区规划公用设施设施用地面积7.77公顷，占建设用地面积的2.03%。

绿地与广场用地

规划绿地主要为以道路两侧的绿化以及防洪沟两侧绿地；

经开区绿地用地面积31.59公顷，占建设用地面积的8.25%。其中公园绿地22.42公顷，占总建设用地的5.86%，人均公园绿地面积为8.2㎡。

## 综合交通规划

交通发展战略

1、强化区域交通，逐步构建客货运通畅的交通体系；

2、建立与组团片区功能和用地强度相适应的交通网络和运行体系；

3、根据城市用地性质和强度不同，采用差别化的路网发展策略；

4、构建以绿色交通方式为主导的多元化、和谐发展的交通模式体系。

对外交通系统规划

公路：1、高速公路：经开区南面的淮蚌高速公路，城市快速路高速连接线从开发区南面经过；

2、国道：洛九路（G206），在经开区东面南北向穿过；

规划形成以高速连接线、洛九路（G206）、国庆路为主的对外交通骨架

铁路：合阜铁路从经开区南面穿过。

水运：经开区范围内水运交通主要为洛河港作业区。

道路等级规划

经开区道路分为三个等级：主干路、次干路及支路。

主干路规划道路红线宽度一般为40-50米，次干路道路红线宽度一般为20-30米，支路红线宽度一般在12-15米。

道路网规划

规划经开区城市道路用地面积为60.98公顷，占建设用地面积的15.93%。

1、主干路系统

经开区的道路结构采用“棋盘式”的道路结构，经开区的道路结构采用“棋盘式”的道路结构，由“一纵两横”结构性道路组成。

“一纵”为建设路

“两横”为：国庆路、朝阳路。

2、次干路系统

次干路与主干路一起构成城市道路网骨架，功能是分流、联系城区内各片区的交通，兼有交通和生活的作用。

3、支路

支路是次干路间的连接道路，是各街坊内的主要道路，支路道路断面以一块板为主。

公共交通规划

1、城市轨道交通

根据《淮南市城市轨道交通规划》，规划设置两条轨道交通穿过经开区：

轨道交通1号线：拟选线于朝阳路，联系高铁站与主城区，东西向横穿经开区；

轨道交通5号线：拟选线于国庆路，联系洛河镇与主城区，东西向横穿经开区。

2、普通公交

经开区内沿主、次干路设置公交线路，连接商业片区、居住片区和产业片区。

3、公交站点规划

规划公交首末站主要位于开发区东西两侧，规划范围内无公交站场用地。

停车场及加油加气站规划

城市公共停车场主要布置在商业街区、城市出入口及开放空间附近。规划一座加油加气站，位于龙科路与建兴路交口东南侧，用地面积为0.64公顷。

## 竖向规划

竖向规划原则

1）合理利用地形地貌，降低工程综合投资，填挖尽量就近平衡，同期平衡，以减少土石方及防护工程量；

2）竖向规划设计应充分满足城市道路、交通运输的要求；

3）结合规划各项工程控制标高，协调防洪，雨污水排水管出口标高及地面雨水排除问题；

4）竖向规划设计应考虑到保护城市水源地和生态环境，增加城市景观效果；

5）规划确定道路主要控制点的竖向控制标高，可以作为下一阶段规划设计的依据。

规划依据

1）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）

2）《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-1995）

3）《城市居住区规划设计规范》(GB50180—93)(2002年版)

4）《防洪标准》（GB50201-94）

5）《城市防洪工程设计规范》（CJJ 50—92）

6）《堤防工程设计规范》（GB50286-98）

7）《城市用地竖向规划规范》（CJJ 83-99）

场地竖向规划方案设计

居住地块的规划坡度在0.5%-5%之间或更大，其余地块的规划坡度均为0.5%-2.0%。为满足了防洪规划和用地与堤坝的衔接，部分用地需进行填土平整。原则上，各个用地的挖填土方应在同一竖向分区内实现调配平衡，土方调配运距尽量控制在1000米以内。但由于填方量较大的区域不能在同一竖向分区内实现土方平衡的，可以跨竖向分区由近到远逐渐进行土方调配直至实现土方平衡。

道路及场地竖向规划

道路竖向规划落实现状道路及其规划道路的规划和施工高程，如现状的国庆路、朝阳路、建兴路等，其它规划道路与这三条道路和周边道路相衔接。

道路竖向规划应符合下列规定：

1）与道路的平面规划同时进行；

2）结合城市用地中的控制高程、沿线地形地物、地下管线、地质和水文条件等作综合考虑；

3）与道路两侧用地的竖向规划相结合，并满足塑造城市街景的要求；

4）步行系统应考虑无障碍交通的要求。

根据《城市道路设计规范》，机动车车行道规划纵坡应满足下表要求。

表6-1：淮南经济技术开发区规划道路纵坡坡度控制表

| 道路类别 | 最小纵坡（%） | 最大纵坡（%） |
| --- | --- | --- |
| 快速路 | 0.2 | 4 |
| 主干路 |  | 5 |
| 次干路 |  | 6 |
| 支（街坊）路 |  | 8 |

## 绿地系统与景观风貌规划

绿地规划指标

至规划期末，规划绿地面积31.59公顷，占建设用地面积的8.25%。

绿地分类

规划将区内绿地根据不同使用性质与功能，将绿地划分为公园绿地、防护绿地和广场用地三类。

公园绿地

规划公园绿地面积22.42公顷，占建设用地的5.86%。

1、综合公园

在紧邻规划区西面，结合现状水体百亩大塘，规划形成经开区综合公园。

2、带状公园

结合穿越基地内部主要水体，规划带状公园，带状公园保证沿线宽度，服务周边工业、居住用地，提升经开区生态环境。

3、街旁绿地

街头绿地设置以尽可能结合河流、水系岸线或道路沿线，分布均匀、方便到达为原则，面积大的可作为片区的综合性游憩小公园或布置一些主题性设施，面积较小的作为街头绿地，以绿化为主。

防护绿地

规划防护绿地面积9.17公顷，占建设用地的2.40%。

1、交通设施防护绿化

合阜铁路每侧建成款30—50米绿化带。

2、公用设施防护绿地

电力设施防护绿地：变电站周围的防护绿地宽度为15米，550KV高压线设置宽度60-75米防护绿带；330KV高压线设置宽度35-45米防护绿带；220KV高压线设置宽度30-40米防护绿带；110KV高压线设置宽度15-25米防护绿带，35KV高压线设置12-20米防护绿带。

在水厂、污水处理厂周围、西气东输走廊等地段，根据相关规范要求设置相应宽度的防护绿地。

3、附属绿地系统

（1）居住绿地

在居住片区中心设置居住区级公园。新建居住区绿地率控制：二类居住用地不宜低于35%。

（2）道路绿地

经开区主要干道的道路两侧绿地控制如下：主干路绿线控制宽度应为两侧各15－20米，绿地率不宜低于25％；次干路绿地控制宽度应为两侧各10－15米，绿地率不宜低于20％。

河流水系规划

1、水系规划原则

（1）综合考虑城市防洪、排水及景观要求，保护、整理、疏浚现状河道，禁止各类建设占用、填埋河道；贯通部分不连贯的水系，完善城市河道系统。

（2）通过加强河道控制、水质治理和岸边环境建设，突出水系与绿地交融的空间特色，利用水系保存片区生态环和景观特色。

2、水系控制要求

（1）规划严格保护现状水面、低洼地和湿地，原则上除必要的市政工程外，任何单位和个人不得侵占划定的兰线与绿线内地块。

（2）规划鼓励在规划区内进行水体、绿化建设，以增加水体面积，应重视水体保留、保护与水土涵养。

（3）规划鼓励进行生态驳岸建设。现状水体周边的人工驳岸可通过改造进行绿化与亲水设计。

水系控制规划

规划区内结合丰富的水库和输水渠，形成布局广泛、相互贯通的经开区水系系统。

1、自然水体

百亩大塘：紧邻经开区西侧，位于田东路与朝阳路交口东南侧，面积约为7.84公顷。

2、排涝渠

规划沿建设路南北向排涝渠，国庆路南商业设施用地南侧东西向排涝渠。

景观风貌规划原则

1、以改善城市环境为目的，充分利用成和自然资源特点，塑造多层次的城市空间景观，满足工作、居住在此的人多层次的物质和精神需求，形成经开区景观特色。

2、注意保护自然景观，使人工环境和自然环境相互融合，建筑体量、质感、空间序列和周边环境相协调。

3、运用现代工程技术与造景手法，创造新型的技术开发区城市形态。

景观风貌分区

以南面自然山体绿化及经开区内大面积的防护绿地为城市背景，以朝阳东路、中兴路为城市主要景观轴线，以主要道路绿化带为城市绿色走廊，形成自然景观相互融合、带状绿地分隔而成的现代化经开区景观风貌体系。

1、经开区中心风貌区

由经开区主中心组成，应充分体现出现代化工业区的风貌，注重整体效果，控制主体建筑尺度。

2、现代工业风貌区

由工业园结合公园绿地组成。注意标准厂房和有自己特色的专业厂房的建设相互结合，并将区内管理服务设施集中布置。

3、自然景观风貌区

该区域由周边生态绿地组成。风貌区内应以保护现有生态环境为根本目的，严格控制人工因素的加入。应以保护山体的自然形态和空间轮廓以及自然景色为主，严格控制新建建筑的高度、体量和形式，以不破坏自然景观特征为准则。

景观通道

1、商业景观通道

沿龙池路商业街区，应形成富有特色的商业购物形式，使此通道在城市景观中占有重要的地位。

2、城市干道景观通道

规划形成两条干道景观通道：即东西向朝阳东路、南北向的建设路。

景观节点

1、交汇性景观节点

经开区各主要出入口及各主要道路和过境道路的交汇点应设立地标、雕塑等标志物。经开区内主要公共空间和景观道路交叉点应予以重点的景观控制。如：建设路与朝阳东路交叉口。

2、建筑与绿地景观节点

经开区的主要建筑景观控制点主要分布在龙池公服中心区。

## 公用设施规划

给水工程

1、水源与水厂规划

经开区供水主要由淮南市第一水厂供水，管网与城市水网连接，由位于田家庵区的三、四水厂补充供水，水源采用淮河水。

2、用水量预测

规划期末用水量为4.7万立方米/日。

3、管网布置

规划采用以环状网为主、以枝状网为辅的布置形式。以一水厂为中心，形成给水管主干网，相互连通，保证供水安全性。干管布置的主要方向按用水主要流向延伸，干管间距应为500-800米。

4、消防给水规划

消防给水采用与生活给水管道同一系统供给。

排水工程

1、排水体制

排水体制须采用雨污分流制。雨水就近排放，污水经污水管送到污水厂处理后排放。

2、污水量预测

规划期末污水量3.5万立方米/日。

3、污水设施规划及管网布置

规划依托现状污水处理厂,收集工业区污水。工业污水处理厂将处理后的污水直接排向大涧沟。

根据地形特点，污水经各条道路上的污水管汇总后，接入污水干管，经泵站加压后排入污水处理厂。污水管道为枝状分布。

4、雨水管网布置

规划完善经开区雨水排水管网系统，应根据分散排放的原则，充分利用地形，尽量使雨水以最短的路线、较小的管渠尺寸就近排入水体，形成以排水分区为界的枝状管网布局。主要排水方向为北向，雨水主要排入大涧沟。

电力工程

1、电力负荷预测

规划期末用电负荷为5.98万kW。

2、电源与变电站

依托现状田东110KV变为经开区供电，利用洛河220kV变电站接入。

3、电力线路

规划110kV电力线由洛河变电所引入经开区。沿经开区外围形成110kV供电双回路网络。110kV电力线沿道路及生态保护绿地进入经开区，经过开闭所后以10kV供电。

通信工程

- 规模预测

预测经开区固定电话总装机数约为1.26万部，需交换机容量为1.6万门；移动通信用户为2.7万部，有线电视和宽带用户均为1万户。

2、电信及国家邮政局（所）规划

结合经开区外现状电信支局。规划在经开区龙池路与建兴路交口新建1所电信支局。此外，采取自建、统建、联建等多种方式建设国家邮政局所。

3、移动通信规划

所有新建移动通信基站建议采用多系统、多运营商集约化建设，基站外立面建设要和景观要求协调。移动通信基站数量及位置宜在详细规划或专项规划中落实。

4、有线电视规划

规划期末经开区内有线电视用户入户率达到100%。

5、通信管道规划

经开区内通信线路规划全部采用管道敷设，现状架空线路应逐步完成下地改造。

燃气工程

1、气源选择

规划以洛河天然气门站作为经开区主要气源。

2、用气量预测

规划期末经开区天然气平均日用气量为1.12万立方米。

3、输配系统

由国庆东路上的城市主干管引入经开区，管径为DN400，在经开区内部形成干管环网。

供热工程

1、热负荷预测

规划期末经开区热负荷约为113MW。

2、热源规划

经开区规划主要以田家庵电厂辅以田东热电厂为热源。

3、输配系统

规划以由大唐田家庵电厂热电联供系统引出的，沿水厂路向南至朝阳路的一条DN400蒸汽管道为东部工业区供热主干管，结合现状管道进行布置。热力管网采用直埋式地沟敷设方式，并尽量避免设置在交通量较大的主干道上。

环卫设施规划

1、垃圾产生量预测

规划期末粪便处理量为8.1吨/日。

规划期末生活垃圾生产量约为32.4吨/日

2、公共厕所

要求以水冲式公厕为主，规划期内水厕率达95%。设置要求：在主要交通干路和商业繁华街道上的间隔为300—500米，一般街道为间隔750—1000米。新建住宅小区和旧区改造地区，平均每平方公里范围内公厕数量应不少于3座。

3、废物箱

要求美观、卫生、防雨和阻燃，主要设置在交通主、次干路两侧（设置间隔为80m）、商业街道办事处（设置间隔为50m），一般道路及小区道路间隔为100m。

4、地下密闭垃圾箱

收集服务半径为200-500m，占地面积（含道路）不小于40平方米。

5、垃圾处理场和转运站

根据淮南市环卫设施规划，规划保留现状垃圾中转站，位于农科路与建兴路交口西南，现状垃圾中转站有垃圾分拣、压缩、转运功能，垃圾转运站外观应力求美观，封闭性操作，设备力求先进，并符合环境监测标准，绿化面积一般为10—30%。

6、车辆冲洗站

在主要道路出入口设置环卫专用的车辆冲洗站，规模为建筑面积400平方米/座。

管线综合

1、规划目标

综合协调各类工程管线，合理安排并控制工程管线在城市地上或地下空间的位置，解决管线之间的矛盾，为管线的设计、施工和管理提供良好条件，创造高水平现代化的城市基础设施。

2、管线布置

（1）编制工程管线综合规划设计时，应减少管线在道路交叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理：

①未建管线让已建管线；②临时性管线让永久性管线；③支管线让主干管线；④可弯曲管线让不可弯曲管线；⑤小管道让大管道；⑥压力管让重力管。

（2）各种地下管线从建筑红线向道路中心线布置的顺序为：电力、通信、燃气、给水、雨水、污水，有线电视可与通信线路同沟敷设。

（3）各种地下管线埋深由上而下的垂直顺序为：通信、电力、燃气、给水、雨水、污水。

（4）各种管线间水平距离与垂直距离及与建筑物或构筑物水平距离以及最小覆土深度应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—98）要求。

## 环境保护规划

环境质量控制依据

1、《环境空气质量标准（GB3095-2012）》

2、《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》

3、《声环境质量标准（GB3096-2008）》

4、《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》

5、《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）》

6、《工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）》

7、《污水综合排放标准（GB8978-1996）》

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348－2008）》

环境保护规划目标

强化城市环境综合治理，有效控制重点行业的污染，使经开区整体环境功能基本完善，逐步实现社会、经济、环境的协调发展，形成舒适、优美、宜人的城市环境。

1、水环境保护规划目标

控制工业污废水中的化学耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物对淮河水质的污染，严格执行《地面水环境质量标准》GB3838-88Ⅲ类标准，规划期内工业废水排放达标率须达到100%，工业重复用水率应达到60%。

2、大气环境保护目标

降低大气环境中的总悬浮颗粒物，规划区空气中SO2和NO2年平均浓度须达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，总悬浮颗粒物（TSP）年平均浓度须达到（GB3095-1996）二级标准；燃料燃烧废气消烟除尘率应达100%，车尾气达标率应达100%。

3、声环境保护目标

推行城市环境噪声达标区建设，规划期末环境噪声达标覆盖区应达到80%；严格执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93昼间Ⅰ类标准，区域环境噪声平均值须低于55.0dB(A)，交通干线噪声平均值为70.0dB(A)。

4、固体废弃物控制目标

遵照《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2001）》和《生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）》等相关标准规范，严格控制固体废物的排放，合理处置固体废物，使其不污染环境，达到环境保护目标

推行工业清洁生产，工业污染源排放的主要污染物应稳定达到国家或地方规定标准，工业固体废弃物综合利用率达到应90%以上，生活垃圾无害化处理率应达到100%。

环境保护措施

1、水环境保护措施

切实加强水污染防治与管理措施，包括对现有的水环境污染进行整治，实施总量控制和排污许可证制度，鼓励节约用水和清洁生产工艺，提高水资源的重复利用率。

2、大气环境保护规划

大气环境保护功能区划分为：一类区范围包括规划区内电厂路以南的居住区，建设路以西、田大路以南的居住区，朝阳东路以南的居住文化混合区，中兴路以东、洛九路以西污染较小的工业区。二类区范围包括中兴路以西、朝阳东路以北的工业区，中兴路以东、国庆东路以南的工业区。

按照环境大气质量分级的标准，一类区须执行二级标准，二类区须执行三级标准。

加强大气环境的综合整治。积极发展集中供热和燃气供应系统；改善燃料结构；加强汽车尾气排放的控制。

3、声环境保护规划

城市居住区、文教区噪声控制标准为昼间须<55dB，夜间须<45dB；商业、居住、工业混合区为昼间须<60dB，夜间须<50dB；工业区为昼间须<65dB，夜间须<55dB；交通干线两侧为昼间须<70dB，夜间须<55dB。

4、城市环境综合整治

优化产业结构，对经开区的企业进行环境保护影响评价，减少工业生产对环境的负面影响；完善经开区自身的基础设施建设，加强集中供水工程、集中污水处理工程和集中供热工程建设；加强公共绿地、防护林和隔离带的建设，改善环境质量；加强环境保护的职能落实和管理制度建设，环境保护要有法可依。

## 综合防灾规划

城市防洪规划

1、防洪标准

规划确定经开区防洪标准为百年一遇，治涝标准为二十年一遇。

2、防洪排涝工程

（1）防洪规划必须以流域规划为依据，结合淮南市的防洪专项规划，综合治理。

（2）重点解决洛九路以东洛河高塘湖内涝问题。在大涧沟汇水区增加排涝站等抽排设施，疏通沟渠，解决内涝隐患。

（3）采取其他非工程措施，加强洪涝预报、开展洪涝保险等，增强城市应急抗洪能力。

（4）加强经开区防洪排涝管理机构建设，加大防洪排涝工程的管理力度。

人防规划

1、人防标准

规划确定为三类人防重点设防城市。

2、人防工程

（1）人防工事

按淮南市总体规划要求安排经开区地下空间人防工程建设规划。根据国家标准，确定人防工程总面积0.756万平方米。其中，防空专业队工程总面积为0.08万平方米；人防指挥通信与保障工程面积为0.09万平方米。

（2）指挥中心、医疗中心、通讯中心建设

规划应结合经开区管理机构建立人防抗震救灾指挥中心，健全通信联络体系，建立稳定可靠的指挥通信、警报通信、空情报知和人口疏散通信联络，形成具有快速反应能力的指挥通信网。

完善医疗救护体系，应加强医疗救护场所的建设和防护。

（3）防空地下室

规划结合老城区的改造，增加地下空间防空设施；在新区开发中统一规划和配套建设地下空间；居住小区的开发和建设，应按照规定和标准，修建平战两用的防空地下室；汽车站、火车站和主要公共中心区，应按防空要求，结合地面建设，修建一定的地下停车场、候车室、商场等配套工程。

（4）疏散通道和疏散场地

疏散通道主要有：

东西向：主线为国庆东路、朝阳东路，辅助线路为河滨路、田东路、站前路；

南北向：主线为建设路、中兴路，辅助线路为振兴路、建兴路；

经开区的主要疏散场地有：百亩大塘、广场、绿地、学校、停车场等开敞空间。

消防规划

1、消防站

规划进一步按照标准完善消防站，不新建消防站，现状用地规模1.11公顷。消防人员按规划区总人口的万分之五为下限，须配置消防设施人员39人。

2、其他消防设施

（1）规划沿经开区主要道路每隔120米应设置1处市政消火栓，并定期对其进行维护保养，确保其完整好用。

（2）城市道路应留出足够的消防间距和消防通道。

（3）依托公安无线网，建设消防指挥无限集群网和常规网，指挥经开区防火救灾工作的开展。

3、主要消防措施

（1）生产、储存易燃易爆化学品的工厂、仓库应设于独立安全地区，避开城市主要发展方向，并与居住区和公共活动区保持足够的防火安全距离。

（2）合理选择天然气调压站、加油站等易燃易爆设施的位置，严格控制与周围建筑足够的防火间距，同时加强管理。

（3）严禁在高压输电走廊下修建任何建筑物和堆放易燃易爆物品。

（4）加快旧区改造，消除火灾隐患。在开发建设的同时加强规划管理，保持足够的消防间距和消防通道，按国家规定配备消防设施和消火栓。

防震减灾规划

1、抗震设防标准

根据中国地震烈度区划图（1990）划分，经开区按七度地区进行抗震设防。

2、抗震防灾规划

（1）应对现有未采取抗震设防的建筑物和构筑物进行抗震性能鉴定，并采取必要的加固措施。新建、改建和扩建的建构筑物应按抗震标准进行设防，各种生命线设施和重要的建、构筑物应做专门的地震安全性评价，抗震设防烈度提高一度进行设防。同时应针对抗震防灾制定应急措施，提高防灾能力。

（2）生活区、工业区、生命线工程建设应严格按照城市总体规划及抗震防灾规划的要求，合理控制人口密度、建筑密度和容积率等指标，同时避开断裂带和地质不良地区。

3、疏散通道

以主干路为主要疏散救援通道，次干路为次要疏散救援通道；经开区管委会为抗震救护指挥分中心。各级疏散通道须设醒目标志。主要疏散通道的两侧应保持较大的建筑后退距离。

4、疏散场地规划

结合广场、体育场馆、学校操场、公共绿地和公园等开敞空间作为应急避难场所。

规划人均避震疏散场地面积为1.5平方米/人，总面积为4.05万平方米。

5、防止次生灾害的发生

（1）将城市消防、防洪、人防等防灾工程和生命线工程统筹安排，加强对易燃、易爆物品的管理。

（2）依托经开区管理办公大楼建立人防抗震救灾指挥中心，结合经开区内的文化设施建设地震科普教育基地，提高政府部门的地震应急反应能力和民众自救互救能力。

## 建设用地控制

城市建设控制线

1、城市建设“四线”控制

为加强对经开区内建设活动的控制和引导，规划在基地内建立“四线”控制制度。

城市“四线”即城市绿线、城市蓝线、城市黄线、城市紫线。“四线”控制除执行本规定外，还需同时符合相关行业规范、标准的相关要求。

紫线：指历史文化街区及历史建筑的保护范围界线。

绿线：指城市各类绿地范围的控制线。

蓝线：是指河流、水库和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。

黄线：是指对城市发展全局有影响的城市基础设施用地的控制界线。包括：城市公共交通设施、城市供水设施、排水设施、城市污水处理设施、城市环境卫生设施、城市燃气供应设施、城市供热设施、城市供电设施、城市通信设施、城市消防设施、城市防洪设施、城市抗震设施以及其他对城市发展全局有影响的基础设施。

2、紫线控制要求

依据《城市紫线管理办法》，在城市紫线范围内禁止进行下列活动： 违反保护规划的大面积拆除、开发；对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施； 修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施； 占用或者破坏保护规划确.定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等； 其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

3、绿线控制要求

绿线范围内的公园绿地、防护绿地必须按照《城市绿化条例》、《绿线管理办法》等法规进行管理控制。城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

4、蓝线控制线要求

依据《城市蓝线管理办法》，在城市蓝线范围内禁止进行下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用城市蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；）其它对城市水系保护构成破坏的活动。

在城市蓝线内进行各项建设，必须符合经批准的城市规划。需要临时占用城市蓝线内的用地或水域的，应当报经市人民政府建设主管部门（城乡规划主管部门）同意，并依法办理相关审批手续。临时占用后，应当限期恢复。

5、黄线控制要求

依据《城市黄线管理办法》，在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当符合经批准的城市规划，并依法向市规划行政主管部门申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

因城市发展和城市功能、布局变化等，需要调整城市黄线的，应当组织专家论证，依法调整城市规划，并相应调整城市黄线。调整后的城市黄线，应当随调整后的城市规划一并报批。

土地使用强度控制

规划将经开区用地划分为四类管制区。

1、低强度开发管制区：主要包括教育科研用地，公共服务设施、环境设施等公用设施用地以及重要节点需要低开发强度的区域。

2、中强度开发管制区：主要包括居住用地以及片区级服务服务设施用地。

3、中高强度开发管制区：主要包括土地价值较高的需要高强度开发的居住用地以及主干道周边地区。

4、工业用地开发管制区：根据依据《安徽省人民政府关于进一步推进节约集约用地的若干意见》(皖政[2013]58号)，经开区内的工业用地的容积率应一般不小于1.2，建筑密度一般不小于40%，绿地率一般不大于15%，经开区新建项目土地投资强度不低于300万元/亩。

## 管理单元划分

规划结合城市空间结构与功能分区布局，将用地划分为管理单元作为控规编制与管理的最小单元，通过相关指标控制土地开发容量，合理有效的进行土地开发控制。

管理单元划分原则

（1）划分依据总体规划，结合专项规划及行政管理说明

管理单元划分依据淮南市总体规划、经开区总体规划研究对研究范围内用地的功能分区的合理内容，结合各项专项规划及行政管理说明，对研究范围进行管理单元划分。

（2）划分与规模和功能要求相一致

划分单元的规模应符合居住区级别的人口和用地规模要求，同时每个管理单元应具备自身的主导功能，满足各类用途的合理开发规模。

（3）划分与城市重要分界相一致

管理单元的划分应与主要道路、河流岸线等相符合，每个管理单元原则上不跨越主要河道等自然要素，并应保持用地相对完整。

（4）划分与大规模城市开发边界相一致

管理单元的划分，应充分尊重大型项目的边界，并予以统筹考虑。

管理单元编码

研究将经开区的管理单元代码确定为JKQ，本次规划管理单元编号采用从上到下、从左到右的排列方法，共形成2个管理单元。

管理单元控制要求

以总体规划为基础，依据空间结构和功能分区，对管理单元进行用地规模、人口规模、工业用地规模、公共管理与公共服务设施配置等方面的要求，对管理单元进行规划控制，为控制性详细规划编制划分基本单位与操作平台。

## 规划实施措施

保障规划有序实施

1、规划推行实施措施

（1）本规划经批准后具有法律效力，在经开区内进行生产生活活动的其他单位和个人，应遵守本规划，未经法定程序，不得对本规划擅自进行修改。

（2）为保障开发区发展与规划的实施与程序化运作，政府要按照本规划尽早编制下层次规划，以确保本规划得以深化和落实。

（3）本规划范围比较广，难以对具体地块的开发建设起详细的控制作用，规划建议按照《中华人民共和国城乡规划法》的要求，在本规划和其他规划的基础上对有关区域编制控制性详细规划和城市设计等规划设计，指导具体地块的开发建设。

2、规划管理措施

（1）加强经开区管委会对经开区规划的统一管理，建立完善的规划管理体系，加强监督机制，严肃查处违法事件。

（2）建立城市规划的推进机制和协调机制，使规划在实施中为城市的各个组成要素指出行动的方向并对随时出现的问题予以必要的调控。

（3）各有关部门的专项规划必须与本规划相协调，部门专项规划和大型项目选址、可行性研究必须与总体规划一致后，方可报上级主管部门审查或审批。

建立高效管理、供应土地机制

1、强化空间单元控制管理

（1）按本规划确定的用地功能，严格划定城市建设区和非城市建设区。

（2）划分不同的控制强度区域

根据不同规划单元确定不同的建设用地导则，形成不同的土地利用强度，使城乡之间、农用地与非农用地等实施不同的土地开发强度标准，从而优化创新本区的土地利用水平。

2、健全的投资机制和土地供应机制

（1）按本规划制订城市土地供应和开发计划，应把土地供应机制作为经开区开发的主要调控手段之一，通过土地总量调控与用地结构调整，使经开区土地利用总量与用地结构合理化。

（2）通过适当的政策调控与优惠措施，引导外资与其它社会资金投身符合规划目标要求的领域，促进经开区的优先发展。

建立规划公开机制和公众参与机制

1、加强本规划、规划管理法律和法规的宣传，提高规划意识，增加规划的透明度，使各单位和个人自觉执行、极支持和参与城市建设和管理。

2、公众参与城市规划实施的重要途径就是规划公开机制的建立。公众参与制度引导公民直接或间接地参与规划，公众参与机制的建立将会极大地刺激社会各种力量参与规划实施的积极性，并最终推动规划的实施。

保证后续规划编制

1、为加快经开区的建设，在本次规划研究编制基础上，要在此基础上着手编制各单元的控制性详细规划和具体项目的修建性详细规划。

2、建立完善的监测评价机制，及时发现、收集规划实施及规划成果使用中的问题，据此来局部调整规划，使之与社会发展目标相协调。

3、基于对城市发展连续性、动态性的过程认识，规划编制应与规划实施相结合，使规划成为一个不断编制、实施、反馈、再编制的循环上升过程。

# 附表：

## 附表1：规划范围内现状用地构成表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |  |
| R |  | 居住用地 | 31.39 | 10.79 |
| A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.41 | 0.48 |
|  | A1 | 行政办公用地 | 1.41 | 0.48 |
| B |  | 商业服务业设施用地 | 22.98 | 7.90 |
|  | B1 | 商业用地 | 22.98 | 7.90 |
| M |  | 工业用地 | 176.15 | 60.54 |
| S |  | 道路与交通设施用地 | 45.62 | 15.68 |
|  | S1 | 城市道路用地 | 45.62 | 15.68 |
| U |  | 公用设施用地 | 8.37 | 2.88 |
|  | U1 | 供应设施用地 | 6.31 | 2.17 |
|  | U2 | 环境设施用地 | 2.06 | 0.71 |
| G |  | 绿地与广场用地 | 5.04 | 1.73 |
|  | G2 | 防护绿地 | 5.04 | 1.73 |
| H11 | 城市建设用地 | 290.96 | 100.00 |
| E1 | 水域 | 1.31 |
| H14 | 村庄建设用地 | 7.93 |
| H21 | 区域交通设施用地 | 20.26 |
| H3 | 区域公用设施用地 | 20.09 |
| E2 | 农林用地 | 64.02 |
| 规划总用地 | 404.57 |

## 附表2：规划用地构成表

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 |  |  |  |
| R |  | 居住用地 | 83.82 | 21.89 |
| A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 10.42 | 2.72 |
|  | A1 | 行政办公用地 | 2.77 | 0.72 |
|  | A3 | 教育科研用地 | 6.74 | 1.76 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 0.91 | 0.24 |
| B |  | 商业服务业设施用地 | 30.17 | 7.88 |
|  | B1 | 商业用地 | 29.29 | 7.65 |
|  | B2 | 商务用地 | 0.24 | 0.06 |
|  | B4 | 公用设施营业网点用地 | 0.64 | 0.17 |
| W |  | 物流仓储用地 | 0.43 | 0.11 |
| M |  | 工业用地 | 158.12 | 41.30 |
| S |  | 道路与交通设施用地 | 60.98 | 15.93 |
| U |  | 公用设施用地 | 7.77 | 2.03 |
|  | U1 | 供应设施用地 | 0.63 | 0.16 |
|  | U2 | 环境设施用地 | 6.03 | 1.57 |
|  | U3 | 安全设施用地 | 1.11 | 0.29 |
| G |  | 绿地与广场用地 | 31.59 | 8.25 |
|  | G1 | 公园绿地 | 22.42 | 5.86 |
|  | G2 | 防护绿地 | 9.17 | 2.40 |
| H11 | 城市建设用地 | 382.87 | 100.00 |
| E1 | 水域 | 1.95 |  |
| E2 | 农林用地 | 16.45 |  |
| H21 | 区域交通设施用地 | 3.29 |  |
| 规划总用地 | 404.57 |

## 附表3：管理单元控制表

表3-1：JKQ-01单元控制表

| 控制分类 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 单元概况 | 单元编号 | JKQ01 |
| 规划说明 | 单元面积 | 160.66公顷 |
| 规划说明 | 主导功能 | 工业单元 |
|  | 控制重点 | 提高产业用地集约度，加强城市主要道路沿线景观建设，提升开发区内环境品质，打造环境优美的现代化产业园。 |
| 人口容量 | 单元居住人口 | 0.61万人 |
| 开发强度 | 居住用地基准容积率 | 1 |
|  | 工业用地基准容积率 | 1.2 |
| 设施控制 | 公共服务设施 | 行政办公用地 | 1处管委会，占地面积0.72公顷 |
|  |  | 商务用地 | 1处创新创业服务中心，占地面积0.24公顷 |
|  | 基础设施 | 排水用地 | 1处污水处理厂，占地面积5.04公顷 |

表3-2：JKQ-02单元控制表

| 控制分类 | 控制内容 |
| --- | --- |
| 单元概况 | 单元编号 | JKQ02 |
| 规划说明 | 单元面积 | 290.3公顷 |
| 规划说明 | 主导功能 | 工业、商贸、居住综合单元 |
|  | 控制重点 | 提高产业用地集约型，控制居住、公服设施、市政公用设施建设，加强城市主要道路沿线建筑、景观建设，加强朝阳东路与田大路东南侧公园建设。 |
| 人口容量 | 单元居住人口 | 2.09万人 |
| 开发强度 | 居住用地基准容积率 | 1 |
|  | 工业用地基准容积率 | 1.2 |
|  | 商业服务业设施基准容积率 | 2 |
| 设施控制 | 公共服务设施 | 医疗卫生用地 | 1处医院，占地面积0.91公顷 |
|  |  | 教育科研用地 | 1处九年制学校，占地面积6.74公顷 |
|  | 基础设施 | 加油加气站用地 | 1处加油站，占地面积0.64公顷 |
|  |  | 环卫用地 | 1处垃圾转运站，占地面积0.99公顷 |
|  |  | 消防用地 | 1处消防站，占地面积1.11公顷 |
|  |  | 通信用地 | 1处邮政所，占地面积0.27公顷 1处电信所，占地面积0.36公顷 |

## 表4：淮南经济技术开发区规划主干路一览表

| 道路名称 | 起止点 | 道路性质 | 长度（m） | 红线宽度（m） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设路 | 田东路-站前路 | 主干路 | 2942 | 40 | B-B |
| 国庆东路 | 田大路-吉兴路 | 主干路 | 1118 | 50 | G-G |
| 朝阳东路 | 田大路-206国道 | 主干路 | 1500 | 40 | B-B |
| 合计 | — | — | 5560 | — | — |
| 主干路密度（km/km2） | — | — | 0.43 | — | — |

## 表5：淮南经济技术开发区规划次干路一览表

| 道路名称 | 起止点 | 道路性质 | 长度（m） | 红线宽度（m） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田东路 | 振兴路-中兴路 | 次干路 | 312 | 30 | C-C |
| 湖滨路 | 建设路-振兴路 | 次干路 | 479 | 40 | B-B |
| 光华路 | 建设路-振兴路 | 次干路 | 977 | 30 | C-C |
| 啤酒厂路 | 建兴路-中兴路 | 次干路 | 1516 | 30 | C-C |
| 龙池路 | 建设路-兴业路 | 次干路 | 974 | 20 | E-E |
| 站前路 | 田大路-中业路 | 次干路 | 1946 | 30 | C-C |
| 建兴路 | 国庆东路-站前路 | 次干路 | 1761 | 25 | D-D |
| 永兴路 | 国庆东路-电厂路 | 次干路 | 367 | 30 | C-C |
| 振兴路 | 田东路-站前路 | 次干路 | 2881 | 30 | C-C |
| 合计 | — | — | 11213 | — | — |
| 次干路密度（km/km2） | — | — | 0.86 | — | — |

## 表6：淮南经济技术开发区规划支路一览表

| 道路名称 | 起止点 | 道路性质 | 长度（m） | 红线宽度（m） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河滨路 | 建设路-中兴路 | 支路 | 926 | 20 | E-E |
| 农科路 | 中兴路-建兴路 | 支路 | 1522 | 15 | H-H |
| 合计 | — | — | 2448 | — | — |
| 主干路密度（km/km2） | — | — | 0.19 | — | — |